## Slide 1: 高处作业安全培训
零事故，从今天开始！

## Slide 2: 培训期望与信息
ABCD目标：参加培训的人员能够说出高处作业的定义与范围、安全注意事项、“三宝”正确使用以及梯子使用安全（10），内容完整与准确程度不少于90%。
学习资料：
目标听众： 工厂人员、入厂工作的承包商
知识要点
      高处作业定义、隐患与危害
      高处作业过程中的安全注意事项（人员行为、防护设施、作业许可）
      高处作业安全防护（“三宝”、梯子使用安全）
1.0hrs

## Slide 3: 目录
      高处作业定义与范围、隐患与危害
      高处作业过程中的安全注意事项（人员行为、防护设施、作业许可）
      高处作业安全防护（“三宝”、梯子使用安全）

## Slide 4: 高处作业定义、分级、风险及控制措施

## Slide 5: SHEQ-1-007及对应的检查表回顾

## Slide 6: 高处坠落一般发生在什么地方？

## Slide 7: 高处坠落人的因素一般是什么？

## Slide 8: 高处坠落管理因素一般是什么？

## Slide 9: 如何避免高处坠落？

## Slide 10: 如何避免高处坠落？

## Slide 11: 如何避免高处坠落？

## Slide 12: 高处作业安全隐患
没有覆盖的地洞
欠缺围栏的楼边
欠缺围栏的电梯槽口
欠缺围栏的吊船
不稳固的梯子
欠缺围栏的工作台
不稳固的木板工作台
没有佩戴安全带
……

## Slide 13: 看图找隐患1
屋顶入口处

## Slide 14: 看图找隐患2
屋顶入口处

## Slide 15: 高处作业安全防护—— 安全带

## Slide 16: 全身式安全带构件

## Slide 17: 正确穿戴安全带
步骤1：握住后部的“D”形环，抖动安全带，使所有的编织带回到原位
步骤2：将胸带背在双肩
步骤3：从两腿之间穿出腿带，扣好带扣。按同样的方法扣好第二根腿带
步骤4：扣好腰带和胸带
步骤5：全部组件都扣好后，收紧所有带子，让安全带尽量贴紧身体，但又不会影响活动。将多余的带子穿到带
夹中防止松脱，检查确定各吊带没有扭曲或交叉，而且后部“D”形环位于肩胛骨处。
1
2
3
4

## Slide 18: 3. 安全网
安全网用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落物击伤，保护高处作业人员和行人的安全以及维护作业现场整洁
分成平网、立网、密目式立网三类
立网、密目式立网
安装平面垂直于水平面，主要用于施工建筑物的外围防护，防止人员或物体坠落和刮风扬尘
平网
安装平面平行于水平面，用来阻挡坠落的人和物，负载强度大于立网，不可用立网替代

## Slide 19: 梯子使用安全 示范
错误的示范
至少伸出1000毫米（通道用途）
至少1米
在顶部系固
在顶部时，把葫芦工具等等放在桶中
双手抓住栏杆
始终面向爬梯
在爬上之前，底部梯档上跳动，对爬梯进行测试
对爬梯进行系固
向上4
向外1
底部周围地面无障碍物
踏步间距不得大于0.4m

## Slide 20: 事故案例分析 -1
承包商更换仓库屋顶，林德的维修人员去检查屋顶空间的一些电缆线。他通过仓库内部进入屋顶，没有安全措施；踩在一块塑料屋瓦上，屋瓦破裂，从6米高的屋顶坠落，先撞到储物架然后摔到地上，几天后离世。
  林德和承包商做了风险评估，签订了维修计划。但是，计划存在缺陷：
      没有在屋顶上行走的安全规程
      缺乏安全措施，避免在屋顶上行走/移除屋瓦时的坠落风险
      确定使用安全带/救生索，但没有防止坠落（仅有防坠设备）的意识（发生坠落将潜在的受伤降到最低
      没有考虑作业期间对仓库内人员的防护（假如瓦片掉落）
  控制措施不足
    工作许可证基于每周签发，对作业的监督不足
    有验证（仅由SHEQ人员做两次），记录为零（不符合项）
    上月发生过一起类似事故，没有报告、没有提示即刻停止作业、并在开始前对风险控制措施进行评审（潜在重伤或死亡事故-一名承包商从屋顶坠落到地面，佩戴着安全带。发现时他在地上，没有受伤)
屋顶入口处

## Slide 21: 事故案例分析 -2
  2012年巴西钢瓶配送中心，一名电工（员工）在使用爬梯进行维修作业时坠落（2米高）。前臂/腕部骨折、头部（眼上方）轻伤、75天无法工作。
  调查结果
    没有正确地使用爬梯
      没有对爬梯顶部进行系固
      爬梯定位不当
    作业许可证系统存在缺陷
      缺乏监督
      缺乏风险评估

## Slide 22: 事故案例分析 -3
  2012年9月一个生产现场，一名承包商使用爬梯爬到办公室屋顶上，准备安装闭路电视系统。 没有对爬梯底部或顶部进行系固爬梯。 当他从爬梯顶部下来时，爬梯向后滑动，他抱着爬梯从3米的高度上坠落，造成肩部脱位、骨盆骨折。
  调查结果
    ⮚承包商管理不到位
      工作人员使用爬梯的培训缺失；经理没有认识到高处作业风险
    ⮚作业许可证制度执行不到位
    ⮚没有进行工作安全分析
1
2
3

## Slide 23: 事故案例分析 -4
2018年10月8日在一个项目现场，一名承包商工人使用移动平台安装一条离地面约4米高的水管。平台的两个轮子从门口的斜坡上滚了下来。他被困在门口的横梁和移动平台的扶手之间，胸部受到挤压。另一名工作人员用楔垫垫住轮子，阻止了平台的进一步移动并随后呼救。伤者胸骨有五处骨折。
调查结果
    承包商安全意识不足
      在高度有限制的情况下，站着调整移动平台的位置，处在斜坡的作业平台没有固定
    没有监护人员，承包商监督不到位
    没有进行工作安全分析

## Slide 24: 事故案例-5 说说发生事故的原因，以及我们学到什么？
Notes: 根据情况可添加多页描述

## Slide 25: 事故案例-6 说说发生事故的原因，以及我们学到什么？
人字梯应有坚固的铰链和限制跨度的拉链

## Slide 26: 事故案例-7 说说发生事故的原因，以及我们学到什么？

## Slide 27: 检验理解
请描述如何定义“高处作业”，包括哪些内容？(25)
高处作业有哪些“安全注意事项”？（25）
“三宝”是什么？结合你的工作，说说最需要重视的是哪个宝？为什么？（25）
描述一下如何安全的使用梯子？ （25）

## Slide 28: Do it right at the first time & every time! 第一次就做对，每次都做对！